# Szükséges intézkedések

Bejárás időpontja: 2012. április 16.

Helyszín: Katonai amfiteátrum, Bp. III. Nagyszombat utca

# Műemlék állagmegóvási teendők

- Veszélyhelyzet elhárítás:

- Az aréna fal a lelátó alatt nagyobb felületen kiomlott, ami a lelátó biztonságát és az arénában alatta álló látogatókat is veszélyezteti.

- A sarkantyúfalak némelyikének falkoronája alatt megindult az omlás az építmény caveát tartó sarkantyúfalaknál, több esetben ezek balesetveszélyes helyzetet jelentenek.

- Graffiti:

- A kerítés és környékén több helyen szükséges a firkák eltávolítása.

- Falazás, kőművesmunka:

- Falmegerősítés, kiomlott részek visszafalazása.

- A lelátó hiányzó ülőhelyeinek pótlása.

- A munka tervezést vagy tervezői művezetést igényel.

- Vaselemek karbantartása, pótlása:

- Az állatketrecek rácsainak javítása, pótlása, rozsdátlanítása és festése.

- fa elemek karbantartása, pótlása (-)

- Takarítás, tisztítás:

- A lelátó teteje rendkívül szemetes, a szemétszedés érzékelhetően csak az arénára és a cavea külső felére korlátozódik.

- Az állatketrecek belseje tele van hulladékkal, ami nagyrészt veszélyes hulladéknak minősül.

# Környezet rehabilitáció

- Park renoválás:

- Az elburjánzott növényzet eltávolítása a falakról és az arénakörüli csatornákból.

- A növényzet felújítása.

- Gyomirtás:

- A falak, faltetők és a csatorna rendszeres gyomtalanítása.

- Murvázás, salakozás: (-)

- Meglévő fa elemek festése (padok) (-)

- Kerítés helyreállítás:

- Helyenként lakatos munka és festésjavítás.

- Infrastruktúra helyreállítás:

- Az emlék semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezik.

# Információs rendszer

- Táblák készítése és telepítése:

- Az emlék jelenleg semmilyen látogatói információs táblával nem rendelkezik. Legalább két bejárati helyen „vandálbiztos” tábla elhelyezése szükséges

- táblák javítása (pótlása) (-)

# Egyéb (a műemlék kulturált látogatásához szükséges eszközök)

- Hulladékgyűjtők elhelyezése:

- Szükséges lenne a műemlékhez illő formában és elhelyezéssel. (Jelenleg a kerítésen kívül található néhány hulladékgyűjtő kosár.)

- Pihenőpadok elhelyezése:

- Szükséges lenne a látogatók számának növelése és a park intenzívebb használata érdekében.

# Szükséges intézkedések

Bejárás időpontja: 2012. április 16.

Helyszín: Aquincumi legiotábor déli kapuja, Bp. III. Flórián tér

# Műemlék állagmegóvási teendők

- Veszélyhelyzet elhárítás:

- Az oszlopok állékonyságának balesetvédelmi felülvizsgálata szükséges.

- A kaputornyok belsejében tűzrakás és veszélyes hulladék nyomai.

- Graffiti:

- A kaputornyok burkoló kváderein több helyen szükséges a firkák eltávolítása.

- Falazás, kőművesmunka:

- Falmegerősítés, kiomlott részek visszafalazása.

- A tornyok hiányzó kvádereinek pótlása.

- A porticus hiányzó oszlopelemeinek pótlása.

- Az útburkolat kövezésének helyreállítása.

- A munka tervezést vagy tervezői művezetést igényel.

- Vaselemek karbantartása, pótlása: (-)

- Fa elemek karbantartása, pótlása (-)

- Takarítás, tisztítás:

- Az oszlopfők tisztítása.

- A kaputornyok belseje tele van hulladékkal, ami nagyrészt veszélyes hulladéknak minősül.

# Környezet rehabilitáció

- Park renoválás:

- Az elburjánzott növényzet eltávolítása a falakról és a helyiségek belsejéből.

- A növényzet felújítása.

- Gyomirtás:

- A falak, faltetők és az utat benövő gyom rendszeres eltávolítása.

- Murvázás, salakozás:

- Az eredeti didaktikai jelölések visszaállítása (utak, épületbelsők jelzése ma már nem felismerhető).

- Meglévő fa elemek festése (padok) (-)

- Kerítés helyreállítás:

- A terület nincs bekerítve.

- Infrastruktúra helyreállítás:

- Az emlék semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezik.

# Információs rendszer

- Táblák készítése és telepítése:

- Az emlék jelenleg semmilyen látogatói információs táblával nem rendelkezik. Legalább két helyen (tornyok és a porticus) „vandálbiztos” tábla elhelyezése szükséges

- táblák javítása (pótlása) (-)

# Egyéb (a műemlék kulturált látogatásához szükséges eszközök)

- Hulladékgyűjtők elhelyezése:

- Szükséges lenne a műemlékhez illő formában és elhelyezéssel.

- Pihenőpadok elhelyezése:

- Szükséges lenne a látogatók számának növelése és a park intenzívebb használata érdekében. (Az emlék közelében lévő nagyobb füves területen van néhány pad, melyek azonban mára használhatatlanná váltak.)

# Szükséges intézkedések

Bejárás időpontja: 2012. április 16.

Helyszín: Aluljáró, Bp. III. Flórián tér

# Műemlék állagmegóvási teendők

- Veszélyhelyzet elhárítás: (-)

- Graffiti:

- A műtárgymásolatok némelyikén látható firkák eltávolítása.

- Falazás, kőművesmunka: (-)

- Vaselemek karbantartása, pótlása: (-)

- Fa elemek karbantartása, pótlása (-)

- Takarítás, tisztítás:

- A műtárgymásolatok tisztítása szükséges.

# Környezet rehabilitáció

A műtárgymásolatok méltatlan helyzetben, sokszor a mellettük lévő üzletek külső portáljainak polcaiként, reklámhordozóként szerepelnek. Az aluljáró egykori koncepciójának átgondolása szükséges.

- Park renoválás: (-)

- Gyomirtás: (-)

- Murvázás, salakozás: (-)

- Meglévő fa elemek festése (padok) (-)

- Kerítés helyreállítás: (-)

- Infrastruktúra helyreállítás: (-)

# Információs rendszer

- Táblák készítése és telepítése:

- A műtárgymásolatok melletti valamennyi információs felirat hiányzik, pótlásuk szükséges lenne. Az információs tablók pótlását a hely jelenlegi elhanyagoltsága miatt egyelőre nem ajánlom.

# Szükséges intézkedések

Bejárás időpontja: 2012. április 16.

Helyszín: Aquincumi legiotábor centurióház, Bp. III. Flórián tér üzletközpont előtt

# Műemlék állagmegóvási teendők

- Veszélyhelyzet elhárítás:

- Az oszlopok állékonyságának balesetvédelmi felülvizsgálata szükséges! A területen a közelmúltban megtörtént pusztítások nyomai után a helyszín fokozottan balesetveszélyes!

- Graffiti:

- A környezetben álló néhány firka eltávolítása szükséges.

- Falazás, kőművesmunka:

- Falmegerősítés, kiomlott részek visszafalazása.

- A ledöntött és eltört oszlopok pótlása.

- A burkolatok kövezésének helyreállítása.

- A munka tervezést vagy tervezői művezetést igényel.

- Vaselemek karbantartása, pótlása: (-)

- Fa elemek karbantartása, pótlása:

- Az oszloptetőket összekötő fagerendák pótlása.

- Takarítás, tisztítás:

- A teljes terület takarítása és a megmaradt oszlopfők tisztítása.

# Környezet rehabilitáció

- Park renoválás:

- A teljes terület parkosításának felújítása szükséges.

- Gyomirtás:

- A falak, faltetők és az utat benövő gyom eltávolítása.

- Murvázás, salakozás:

- Az eredeti didaktikai jelölések visszaállítása (utak, épületbelsők jelzése ma már nem felismerhető).

- Meglévő fa elemek festése (padok) (-)

- Kerítés helyreállítás:

- A terület nincs bekerítve, a környező korlát rozsdátlanítása és festése szükséges.

- Infrastruktúra helyreállítás:

- Az emlék semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezik.

# Információs rendszer

- Táblák készítése, pótlása és telepítése:

- Az emlékhez tartozó információs táblák rozsdás kerete még a korláton megvan, de maga felirat és rajz anyag pótlása szükséges.

# Egyéb (a műemlék kulturált látogatásához szükséges eszközök)

- Hulladékgyűjtők elhelyezése:

- Szükséges lenne a műemlékhez illő formában és elhelyezéssel.

- Pihenőpadok elhelyezése:

- Szükséges lenne a park intenzívebb, kulturált használata érdekében.

# Szükséges intézkedések

Bejárás időpontja: 2012. április 16.

Helyszín: Aquincumi legiotábor keleti kapuja, Bp. III. Kórház utca - Harrer Pál utca

# Műemlék állagmegóvási teendők

- Veszélyhelyzet elhárítás:

- Az emlékhez vezető járda balesetveszélyes.

- A kaputornyok belsejében tűzrakás és veszélyes hulladék nyomai.

- Graffiti:

- A kaputornyok burkoló kváderein több helyen szükséges a firkák eltávolítása.

- Falazás, kőművesmunka:

- Falmegerősítés, kiomlott részek visszafalazása.

- A tornyok hiányzó kvádereinek pótlása.

- Az útburkolat kövezésének helyreállítása.

- A munka tervezést vagy tervezői művezetést igényel.

- Vaselemek karbantartása, pótlása: (-)

- Fa elemek karbantartása, pótlása (-)

- Takarítás, tisztítás:

- A kaputornyok belseje és környéke tele van hulladékkal, ami nagyrészt veszélyes hulladéknak minősül.

# Környezet rehabilitáció

- Park renoválás:

- Az elburjánzott növényzet eltávolítása a falakról és a helyiségek belsejéből.

- A növényzet felújítása.

- Gyomirtás:

- A falak, faltetők és az utat, a murvás felületeket benövő gyom eltávolítása.

- Murvázás, salakozás:

- Az eredeti didaktikai jelölések visszaállítása (utak, épületbelsők jelzése ma már alig felismerhető).

- Meglévő fa elemek festése (padok) (-)

- Kerítés helyreállítás:

- A terület nincs bekerítve.

- Infrastruktúra helyreállítás:

- Az emlék semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezik.

# Információs rendszer

- Táblák készítése és telepítése:

- Az emlékhez tartozó, a bejárat lépcsője mellett elhelyezett kőtömbön megjelenő információs tábla felújítása szükséges.

# Egyéb (a műemlék kulturált látogatásához szükséges eszközök)

- Hulladékgyűjtők elhelyezése:

- Szükséges lenne a műemlékhez illő formában és elhelyezéssel.

- Pihenőpadok elhelyezése:

- Szükséges lenne a park intenzívebb és kulturált használata érdekében.

# Szükséges intézkedések

Bejárás időpontja: 2012. április 16.

Helyszín: Aquincumi katonaváros, cella trichora, Bp. III. Raktár-Váradi-Körte utca

# Műemlék állagmegóvási teendők

- Veszélyhelyzet elhárítás: (-)

- Graffiti:

- A cella belsejében néhány helyen szükséges a firkák eltávolítása.

- Falazás, kőművesmunka:

- Falmegerősítés, kiomlott részek visszafalazása.

- A cella belsejében a burkolat kövezésének helyreállítása.

- Vaselemek karbantartása, pótlása: (-)

- Fa elemek karbantartása, pótlása (-)

- Takarítás, tisztítás:

- A parkban álló oszlopfő tisztítása.

# Környezet rehabilitáció

- Park renoválás:

- A növényzet felújítása.

- Gyomirtás:

- A falak, faltetők és a cella belsejét benövő gyom rendszeres eltávolítása.

- Murvázás, salakozás: (-)

- Meglévő fa elemek festése (padok) (-)

- Kerítés helyreállítás:

- Az egykori kerítés hiányos, rozsdás, sok helyen sérült.

- Infrastruktúra helyreállítás:

- Az emlék semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezik.

# Információs rendszer

- Táblák készítése és telepítése:

- A cella belsejében illetve a külső falon elhelyezett felirat felújítása szükséges.

# Egyéb (a műemlék kulturált látogatásához szükséges eszközök)

- Hulladékgyűjtők elhelyezése:

- Szükséges lenne a műemlékhez illő formában és elhelyezéssel.

- Pihenőpadok elhelyezése:

- Szükséges lenne a park intenzívebb kulturált használata érdekében.

# Szükséges intézkedések

Bejárás időpontja: 2012. április 16.

Helyszín: Aquincumi vízvezeték, Bp. III. Szentendrei út, Aquincumi Múzeummal szemben rekonstruált szakasza

# Műemlék állagmegóvási teendők

- Veszélyhelyzet elhárítás:

- A csatorna fedlapok és a csatorna lefolyók nagyobb kőtömbjei balesetveszélyesen elmozdultak a helyükről.

- Graffiti:

- Több helyen szükséges a firkák eltávolítása.

- Falazás, kőművesmunka:

- Falmegerősítés, kiomlott részek visszafalazása.

- A csatornalefolyók megtámasztása, rögzítése szükséges.

- Az útburkolat kövezésének helyreállítása.

- A munka tervezést vagy tervezői művezetést igényel.

- Vaselemek karbantartása, pótlása: (-)

- Fa elemek karbantartása, pótlása (-)

- Takarítás, tisztítás:

- Az eredeti pillérelemek (konglomerátumok) tisztítása szükséges.

# Környezet rehabilitáció

- Park renoválás:

- Az elburjánzott növényzet, fák, bokrok eltávolítása a falakról.

- Gyomirtás:

- A falak, faltetők és az utat benövő gyom rendszeres eltávolítása.

- Murvázás, salakozás:

- Az eredeti didaktikai jelölések visszaállítása.

- Meglévő fa elemek festése (padok) (-)

- Kerítés helyreállítás:

- A terület nincs bekerítve.

- Infrastruktúra helyreállítás:

- Az emlék semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezik.

# Információs rendszer

- Táblák készítése és telepítése:

- Az emlék jelenleg semmilyen látogatói információs táblával nem rendelkezik. Legalább két helyen (a szakasz északi és déli végén) tábla elhelyezése szükséges

# Egyéb (a műemlék kulturált látogatásához szükséges eszközök)

- Hulladékgyűjtők elhelyezése:

- Szükséges lenne a műemlékhez illő formában és elhelyezéssel, az információs táblák mellé.

- Pihenőpadok elhelyezése: (-)

# Szükséges intézkedések

Bejárás időpontja: 2012. április 16.

Helyszín: Aquincumi vízvezeték felszíni maradványai, Bp. III. Római út

# Műemlék állagmegóvási teendők

- Veszélyhelyzet elhárítás: (-)

- Graffiti: (-)

- Falazás, kőművesmunka: (-)

- Vaselemek karbantartása, pótlása: (-)

- Fa elemek karbantartása, pótlása (-)

- Takarítás, tisztítás:

- Az emlékek környezetének megtisztítása szükséges.

# Környezet rehabilitáció

- Park renoválás:

- Az emlékek környezetében a növényzet felújítása szükséges.

- Gyomirtás:

- Az emlékeket benövő gyom rendszeres eltávolítása.

- Murvázás, salakozás: (-)

- Meglévő fa elemek festése (padok) (-)

- Kerítés helyreállítás: (-)

- Infrastruktúra helyreállítás:(-)

# Információs rendszer

- Táblák készítése és telepítése:

- Az emlékek jelenleg semmilyen látogatói információs táblával nem rendelkeznek. Legalább három-négy helyen „vandálbiztos” tábla elhelyezése szükséges

# Egyéb (a műemlék kulturált látogatásához szükséges eszközök)

- Hulladékgyűjtők elhelyezése:

- Szükséges lenne a műemlékhez illő formában és elhelyezéssel.

- Pihenőpadok elhelyezése:

- Szükséges lenne a park intenzívebb, kulturált használata érdekében.

# Szükséges intézkedések

Bejárás időpontja: 2012. április 16.

Helyszín: Aquincumi polgárváros északi városfala, Bp. III. Szentendrei út-Pók utca

# Műemlék állagmegóvási teendők

- Veszélyhelyzet elhárítás: (-)

- Graffiti:

- Több helyen szükséges a firkák eltávolítása.

- Falazás, kőművesmunka:

- Falmegerősítés, kiomlott részek visszafalazása.

- A fal belső rézsűjének és az árok visszaállítása szükséges

- A munka tervezést vagy tervezői művezetést igényel.

- Vaselemek karbantartása, pótlása: (-)

- Fa elemek karbantartása, pótlása (-)

- Takarítás, tisztítás:

- A falkoronák illetve az emlék környezetének tisztítása szükséges.

# Környezet rehabilitáció

- Park renoválás:

- A növényzet teljes felújítása, bozót és cserjeirtás szükséges.

- Gyomirtás:

- A falakat, faltetőket benövő gyom rendszeres eltávolítása.

- Murvázás, salakozás:

- Az eredeti didaktikai jelölések visszaállítása.

- Meglévő fa elemek festése (padok) (-)

- Kerítés helyreállítás:

- A terület korláttal van körbevéve, melynek rozsdátlanítása és festése szükséges.

- Infrastruktúra helyreállítás:

- Az emlék semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezik.

# Információs rendszer

- Táblák készítése és telepítése:

- Az emlék jelenleg semmilyen látogatói információs táblával nem rendelkezik. A lejáratnál szükséges a tábla elhelyezése.

# Egyéb (a műemlék kulturált látogatásához szükséges eszközök)

- Hulladékgyűjtők elhelyezése:

- Szükséges lenne a műemlékhez illő formában és elhelyezéssel.

- Pihenőpadok elhelyezése:

- Szükséges lenne a park intenzívebb és kulturált használata érdekében.

# Szükséges intézkedések

Bejárás időpontja: 2012. április 16.

Helyszín: Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum, Bp. III. Zsófia utca

# Műemlék állagmegóvási teendők

- Veszélyhelyzet elhárítás: (-)

- Graffiti:

- A külső körítő falon lévő firkák eltávolítása.

- Falazás, kőművesmunka:

- Falmegerősítés, kiomlott részek visszafalazása.

- Vaselemek karbantartása, pótlása:

- Kapuk, állatketrecek rácsainak felújítása szükséges.

- Fa elemek karbantartása, pótlása (-)

- Takarítás, tisztítás: (-)

- folyamatos

# Környezet rehabilitáció

- Park renoválás:

- Az emléket körbevevő körtöltésen álló fák felülvizsgálata szükséges.

- Gyomirtás:

- A faltetők és az arénát körbevevő csatorna gyomirtása szükséges.

- Murvázás, salakozás: (-)

- Meglévő fa elemek festése (padok) (-)

- Kerítés helyreállítás:

- A terület nincs bekerítve.

- Infrastruktúra helyreállítás:

- Az emlék semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezik.

# Információs rendszer

- Táblák készítése és telepítése:

- Az emlék jelenleg semmilyen látogatói információs táblával nem rendelkezik. A Mocsáros Egyesület tanösvénye a közeljövőben innen indul, így tábla kihelyezése várható.

# Egyéb (a műemlék kulturált látogatásához szükséges eszközök)

- Hulladékgyűjtők elhelyezése:

- Szükséges lenne a műemlékhez illő formában és elhelyezéssel.

- Pihenőpadok elhelyezése:

- Szükséges lenne a látogatók számának növelése és a park intenzívebb használata érdekében.